ЗИМНЯЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 20                                                                                              28 июня 2021 г.

Об       утверждении        Программы

комплексного       развития    систем

коммунальной         инфраструктуры

Зимняцкого   сельского   поселения

Серафимовичского муниципального

района     Волгоградской      области

на   2021-2024 г.г.

На основании:

- Федерального закона № 416 - ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83

- Водного кодекса Российской Федерации,

Зимняцкий сельский совет Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024гг.

2.Настоящее решение действует с 01.01.2021г. по 14.05.2024г. и подлежит официальному обнародованию

3.Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Зимняцкого

сельского поселения                                                                 А.В. Фирсов

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2.1. Общие сведения о Зимняцком сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.	4

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения 	6

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	8

3.2. Анализ существующих проблем	11

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	12

3.4. Потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	13

3.5. Перспективная схема водоснабжения	14

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	15

5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	21

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.	21

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	21

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2024 года Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Паспорта социально-экономического развития Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2024 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Зимняцком сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - скважины, водонапорные башни,  магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет областного бюджета, бюджета муниципального района, местного бюджета, средств ОКК, денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов водоснабжения.

- системы водоотведения на территории поселения нет, и строительство не планируется.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения Зимняцкого сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2024 годы.

Инициатор проекта

Глава Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Серафимовичский район, Зимняцкое сельское поселение, ул. Грейдерная 47.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы :

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

-   снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водонапорных башен и скважин;

- строительство дополнительной водонапорной башни;

# - реконструкция действующего магистрального водопровода 11,1 км.;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- поддержание в работоспособном состоянии существующей системы водоснабжения.

Срок реализации схемы

Реализация схемы планируется в период с 2021 по 2024 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 17600 тыс. руб., в том числе:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, областного бюджета, бюджета муниципального района, местного бюджета, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры для жителей х. Зимняцкого и х. Грушин.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проекта модернизации и строительства объекта водоснабжения.

- Поддержание систем водоснабжения в работоспособном состоянии.

Контроль исполнения  программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Зимняцком сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Зимняцкое сельское поселение расположено в  северо-восточной части Серафимовичского муниципального района.

Граница Зимняцкого сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 24.12.2004г. №979 ОД (закон Волгоградской области об установлении границ и наделения статусом Серафимовичского района и муниципальных образований в его составе)

Зимняцкое сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с Трясиновским сельским поселением;

- на востоке - с Теркинским и Клецкопочтовским сельскими поселениями;

- на юге – с Серафимовичским городским поселением и Отрожкинским сельским поселением;

- на западе — с Кумылженским муниципальным районом.

Карта границ Зимняцкого сельского поселения.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 24.12.2004г.№ 9790Д "Закон Волгоградской области об установлении границ и наделении статусом Серафимовичского района и муниципальных образований в его составе" в состав Зимняцкого сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- хутор Зимняцкий;

- хутор Грушин;

- хутор Подольховский;

- хутор Пичугин;

- хутор Новоалександровский;

- хутор Берёзки.

Общая площадь территории Зимняцкого сельского поселения составляет 35260га. Численность постоянного населения на 01.01.2021 составила 2122 человека.

Основной внешней транспортной связью территории Зимняцкогор сельского поселения с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области является: асфальтированная автодорога регионального значения Михайловка-Серафимович-Суровикино. До г.Михайловка 60 км., до г.Серафимович 25км. Ближайшая железнодорожная станция Себряково, которая находится в 65км в г.Михайловка.

Главными элементами природного каркаса Зимняцкого сельского поселения являются: река Медведица и небольшие озера, находящиеся на территории поселения.

Основу градообразующей базы Зимняцкого сельского поселения составляет ООО «Трясиновское» .

Сельскохозяйственное производство представлено одним предприятием ООО «Трясиновское», 3 КФХ и 907 личных подворий.

Основными направлениями с/х деятельности хозяйств являются возделывание зерновых, подсолнечника и бахчевых культур.

Климат на территории поселения резко континентальный. Лето сухое и жаркое до +40 градусов, зима морозная и снежная, температура воздуха до -30 градусов. Глубина залегания уровня грунтовых вод в х. Зимняцком колеблется от 15до 18 м.

В Зимняцком сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными одноэтажными жилыми домами и тремя двухэтажными многоквартирными домами.

Общая площадь жилищного фонда Зимняцкого сельского поселения составляет 51,7 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 926 жилых домов индивидуальной застройки и 3 МКД из них 498 индивидуальных  дома и 2 МКД пользуются центральным водопроводом в х. Зимняцком и х. Грушин.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный одноэтажный жилищный фонд составляет 926 дома, общей площадью 50,4 тыс.кв.м. и 3 многоквартирных двухэтажных дома общей площадью 1,3 тыс. кв. м.

Численность постоянно проживающего населения Зимняцкого сельского поселения из-за ряда причин ежегодно уменьшается:

на 01.01.2020г.-2161 чел.; на 01.01.2021г.-2122 чел.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения.

В настоящее время на территории Зимняцкого поселения централизованная система водоснабжения имеется в двух хуторах (х. Зимняцкий и х. Грушин), система водоотведения отсутствует во всех хуторах.

Схема водоснабжения

Водоснабжение этих хуторов осуществляется из 3 артезианских скважин глубиной от 39 до 42 метров при помощи двух водонапорных башен ёмкостью 50 и 25 м. куб.

Режим работы скважин № 04494 и № 2390 круглосуточный, автоматический. Скважина № 01010 работает во время поливного сезона, с мая по сентябрь включительно.

Учет объема подаваемой холодной воды на водозаборах осуществляется расчетным методом по расходу электроэнергии. Забор подземных вод составляет 70,8 тыс.мЗ/год. Сети централизованного водоснабжения Зимняцкого сельского поселения представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводов.

Общая протяженность эксплуатируемых водопроводных сетей составляет 11,54 км. Способ прокладки водопроводных сетей подземный. На сетях водопровода в настоящее время установлено 11 действующих водозаборных колонок. Глубина заложения труб составляет от 1,6м до 2,5 м.. Численность населения получающего услуги по водоснабжению, составляет 495 человек.

Процент износа водопроводных сетей протяжённостью 10,5 км составляет 85%.. 1,04 км.  вновь построенный водопровод.

Водоподготовка и водоочистка не осуществляется так как санитарно- гигиенические и микробиологические качества воды соответствуют СанПиН.

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся на балансе администрации Зимняцкого сельского поселения и эксплуатируются МУП «Зимняцкое ЖКХ» по договору безвозмездного (бессрочного) пользования.

МУП «Зимняцкое ЖКХ» применяет Упрощенную систему налогообложения, в связи с этим бухгалтерская и налоговая отчетность ведется в соответствии с данным режимом. Основных средств МУП «Зимняцкое ЖКХ» не имеет, работает по договору безвозмездного бессрочного пользования муниципальным имуществом.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Зимняцкого сельского поселения являются три скважины, две башни Рожновского, система магистрального водопровода и открытые близлежащие водоемы.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" Контроль качества питьевой воды осуществляется ФФБУЗ «ЦТ и Э в Волгоградской области в г.Михайловка» с периодичностью два раза в год (весной и осенью) и в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемым к воде на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоснабжение в х. Зимняцком и х. Грушин осуществляется от трёх скважин, в остальных хуторах централизованное водоснабжение отсутствует. Данные хутора находятся в низменных участках местности, где грунтовые воды находятся на глубине от 1,5 до 2 метров, поэтому там используют индивидуальные колодцы для забора воды.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина №04494 |  | 1989 |  | 41 | 3950 |
| 2 | Скважина №01010 |  | 1981 |  | 39 |  |
| 3 | Скважина № 2390 |  | 1967 |  | 42 | 236 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №04494 | Башня Рожновского 50 м. куб. | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 |  |
| 2 | Скважина №01010 |  | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |  |
| 3 | Скважина №2390 | Башня Рожновского 25 м. куб. | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |  |

Данные лабораторных анализов качества воды

Водопроводные сети проложены из асбестовых, металических, ПВХ, чугунных трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью 11,54 км. Износ существующих водопроводных сетей – 10,5 км 85%, 1,04  вновь построенный водопровод.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям х. Зимняцкого и х. Грушин осуществляется из 3 скважин составляет 70,8 тыс.м3/год с учетом сезонного населения.

## Выводы:

1.	Отбор воды осуществляется из трёх водозаборных скважин, затем вода подается в башни Рожновского и через систему водоводов поставляется до потребителей .

2.	Источником водоснабжения являются три скважины расположенные в х. Зимняцком и обеспечивают водой х. Зимняцкий и х. Грушин.

3.	Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

4.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная  в разные года начиная с 1967 по 2011 годы, имеет удовлетворительное состояние и требует частичной замены труб.

## 3.2. Анализ существующих проблем

Существующие проблемы водоснабжения заключаются в следующем:

- в поливной период данная система не обеспечивает требуемого объёма  потребляемой вода,  для обеспечения требуемого объёма необходимо строительство ещё одной скважины и водонапорной башни;

- для улучшения качества питьевой воды и уменьшения потерь воды необходима реконструкция 2 водонапорных башен;

- для улучшения качества воды, качества услуг по транспортировке, повышения надёжности необходима реконструкция водопровода длинной 2 км.;

- в целях осуществления контроля за количеством поднятой воды и расчёта потерь необходима установка приборов учёта на водонапорных башнях;

- в целях снижения убытков снабжающей организации и повышения энергоэффективности  необходима 100% установка индивидуальных приборов учёта холодной воды.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Функционирование систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает мероприятия для существующей застройки х. Зимняцкого и х. Грушин.

Реализация Программы должна обеспечить сохранение систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями частного сектора населения и коммунального комплекса социальной инфраструктуры. Перспективный прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2021 год | Расчетный срок - 2024год Прирост |
| 1 | х. Зимняцкий | 662 | 1549 | 5 |
| 2 | х. Грушин | 40 | 107 | 0 |
| 3 | х. Подольховский | 55 | 116 | 0 |
| 4 | х.Пичугин | 55 | 111 | 0 |
| 5 | х. Новоалександровский | 45 | 108 | 0 |
| 6 | х. Берёзки | 50 | 131 | 0 |
| Всего по поселению | 907 | 2122 |  |

В х. Зимняцком и х. Грушин не построено ни одного жилого дома, а производится только реконструкция существующего жилья. Все домовладения в х. Зимняцком и х. Грушин обеспечены водой (либо подключены-90% к сетям водопровода, либо пользуются водой из рядом расположенных водоразборных колонок).

## 3.4. Потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Зимняцкий и хутора Грушин являются три скважины с двумя башнями Рожновского и водопроводные сети. Для противопожарного водоснабжения используются скважины и естественные водоемы (река Медведица, р. Дон и существующие озера). В остальных хуторах используется вода из собственных скважин.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и полив приусадебных участков является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилья и поливной площади приусадебных участков.

Нормативы потребления в зависимости от благоустройства жилой застройки, не оборудованной прибором учёта для поселения принято согласно таблице 4.

Таблица №4

| № п/п | Благоустройство жилого помещения | Норматив, куб.м./(чел.*мес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200мм | 14,88 |
| 2 | Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500мм-1550мм | 15,62 |
| 3 | Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650мм-1700мм | 15,92 |
| 4 | Жилые помещения, оборудованные душем | 9,01 |
| 5 | Прочие жилые помещения не оборудованные ванной и душем. | 4,05 |
| 6 | Прочие жилые помещения. Не оборудованные ванной. Душем, унитазом. | 2,88 |
| 7 | Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | 2,93 |
| 8 | Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок. | 1,95 |

Норматив полива земельного участка принят 0,74 куб. м./(м.кв.*мес.)

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Вода для заправки пожарных машин подаётся из водопроводной сети при помощи гидрантов (три гидранта). Так же для пожаротушения используются переносные мотопомпы. Ими производятся заправки пожарных машин водой из открытых, близлежащих к местам возгорания, водоемов. На территории х. Зимняцкого имеется 4 пожарных водоёма.

Полив улиц в поселении не производится.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения приведены в таблице 5

Таблица №5

| 1. | Объем подъема воды | тыс. куб. м. | 70,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 70,8 |
| 3. | Объем потерь в сетях | тыс. куб. м. | 0,8 |
| 4. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м. | 70 |
| 5.1 | - населению | тыс. куб. м. | 51,6 |
| 5.2 | -бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 10,2 |
| 5,3 | -прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,8 |
| 5,4 | -полив | тыс. куб. м. | 7,4 |

При численности населения х. Зимняцкого и х. Грушин (по состоянию на 2013 год) 1966 чел. среднесуточное водопотребление составляет 194 м3/сут.

3.5. Перспективная схема водоснабжения.

В период с 2021 по 2024 годы при наличии необходимых финансовых средств на территории х. Зимняцкого планируется:

- установка новой водонапорной башни;

-  реконструкция 2 водонапорных башен;

-  реконструкция водопровода длинной 11,1 км;

-  установка приборов учёта на 2 водонапорных башнях;

- населением 100% установка индивидуальных приборов учёта холодной воды.

# 4. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2010 года.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2010 год необходимо применить коэффициент инфляции.

Всего инвестиций на 2013 - 2020 годы необходимо 17 600 тыс. руб.

В таблицах 6-10 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

|  | Установка дополнительной водонапорно башни х.Зимняцкий | Таблица №6 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -): |
| Итого капитальные затраты, т.р. | (500) | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. | 686 | 89 | 92 | 92 | 100 |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. | (126) | (17) | (18) | (18) | (19) |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | (126) | (17) | (18) | (18) | (19) |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат: | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат: | (126) | (17) | (18) | (18) | (19) |
| Чистый денежный поток: | 60 | 72 | 74 | 74 | 81 |

Реконструкция 2 водонапорных башен.                              Таблица №7

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -): |
| Итого капитальные затраты, т.р. | (1 000) | (500) | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. | 1 858 | 969 | - | - | - |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. | 225 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 225 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат: | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого изменение затрат: | 315 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Чистый денежный поток: | 1 173 | 539 | 70 | 70 | 70 |

Установка приборов учёта на скважинах.           Таблица №8

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -): |
| Итого капитальные затраты, т.р. | (100) | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. | 857 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 857 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат: | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат: | 857 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Чистый денежный поток: | 757 | 116 | 116 | 116 | 116 |

Реконструкция  действующего водопровода 11,4 км.                      Таблица №9

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -): |
| Итого капитальные затраты, т.р. | (16 000) | (2 700) | (2 700) | (2 700) | (2 000) |
| Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение): |
| Итого доходы ОКК, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. | 999 | 159 | 182 | 205 | 226 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 999 | 159 | 182 | 205 | 226 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. | 700 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат: | 700 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Итого изменение затрат: | 1 699 | 259 | 307 | 355 | 426 |
| Чистый денежный поток: | (14 301) | (2 441) | (2 393) | (2 345) | (1 574) |

Комплекс мероприятий.                                                               Таблица №10

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы на источниках водоснабжения (скважины, поверхностные водозаборы, водонапорные башни) | 1 500 | 500 | - | - | - |
| Установка приборов учета | 100 | - | - | - | - |
| Работы на сетях водоснабжения | 16 000 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 000 |
| Установка частотных приводов электродвигателей | - | - | - | - | - |
| Модернизация оборудования насосных станций, очистных сооружений, пр. | - | - | - | - | - |
| Итого: | 17 600 | 3 200 | 2 700 | 2 700 | 2 000 |

# 5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 5.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за предоставляемую услугу водоснабжения, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства).

Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 17 600 тыс. рублей.

## 5.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2021 - 2024 годах составляет:

- всего	- 17 600 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 1056 тыс. рублей;

-         внебюджетные источники	- 16 544 тыс. рублей

# 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на сохранение существующей системы водоснабжения, улучшения качества предоставляемых услуг по водоснабжению, поставки необходимых объёмов воды населению Зимняцкого сельского поселения.